УТВЕРЖДАЮ

приказом директора школы

от «____»  _____________  2011г., №_______

________________С.В. Удачин

# Інструкція № ___

з охорони праці

під час ручної обробки деревини

## І. Загальні положення

1.1.	Робоче місце повинно бути організоване згідно з вимогами НОП.

- До роботи допускаються учні, які оволоділи безпечними прийомами праці та які засвоїли вимоги даної інструкції, прослухали інструктаж на робочому місці.

- Інструмент повинен зберігатись у спеціальних ящиках і шаф.

- Розміри інструментів та їх вага повинні відповідати віковим особливостям учнів. Робота несправним інструментом забороняє.

- Все обладнання в майстерні повинно бути справним і надійно закріпленим.

### Небезпечність у роботі

- Пошкодження рук під час роботи несправним інструментом.

- Пошкодження рук при запилюванні без застосування пристроїв.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

- Одягніть спецодяг (фартух з нарукавниками або халат) і головний убір (берет або косинку). Ретельно підберіть волосся і заправте кінці косинки.

- Перевірте наявність інвентаря (щітки, совка), справність столярного верстака (затискні коробки, упор для пиляння, затискні клини, пристрої для креслення).

- Розкладіть на верстаку інструменти індивідуального користування
відповідно до вимог НОП. Приберіть з верстака всі зайві матеріали і інструменти.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

- Надійно закріпіть оброблюваний матеріал (деревину) у затискачах столярного верстака.

- Користуйтеся тільки справним, добре налагодженим і загостреним інструментом. Використовуйте інструмент тільки за призначенням.

- Працюйте лучковою пилкою тільки після того, як переконаєтеся, що полотно добре розведене і надійно закріплене, шнур забезпечує необхідний його натяг.

- Працюйте стругальними інструментами, що мають справні ріжок (шерхебель, рубанок, фуганок) або вивіску (зензубель, кальовка, галтель) та округлу і гладеньку задню частину колодки. Розщеплені частини стругів негайно замінюйте. Ручки інструментів повинні бути зручними для роботи, без тріщин, мати захисне кільце.

- Технологічні операції (пиляння, обтесування, довбання, свердління, з'єднування деталей) виконуйте на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої, підпори, підкладні дошки.

- Не допускайте захаращування верстака відходами, стружками. Своєчасно повертайте вчителеві інструмент загального користування.

- Не відволікайтеся під час роботи. Дотримуйтесь правильних прийомів роботи.

- Готуйте і підігрівайте клей тільки під наглядом учителя в ізольованому від майстерні приміщенні, яке добре провітрюється.

- Відкритим вогнем у майстерні користуватись не можна.

3.10. Під час запилювання використовуйте напрямляч для опори полотна інструмента.

3.11. Очищайте рубанок, шерхебель, фуганок від стружки дерев'яними клинами.

3.12. У разі пошкодження інструмента під час роботи негайно замініть його. Працювати несправним інструментом заборонено.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

- Залишки матеріалів, незакінчені вироби здайте черговому або вчителеві.

- Перевірте стан інструментів і покладіть їх для зберігання у спеціальні інструментальні ящики чи шафи.

- Приберіть своє робоче місце, користуючись щіткою. Не здувайте стружку ротом і не змітайте її рукою.

- Перевірте наявність і стан клинів на верстаку, затискні коробки (задню й передню) загвинтіть до встановленого зазору (не більше як 5 мм).

4.5. Приведіть себе в порядок, вимийте руки з милом.

4.6. Виходьте з майстерні лише після дзвінка і з дозволу вчителя.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При одержанні травми негайно припиніть роботу і повідомте вчителя. Вчитель надасть першу медичну допомогу, а у  разі необхідності викличте швидку медичну допомогу за тел. 03.

5.2. У разі пожежі прийняти міри з її ліквідації всіма наявними засобами пожежогасіння, а при потребі викликати пожежну службу за тел. 01. Дітей вивести з майстерні у безпечне місце.