УТВЕРЖДЕНО

приказом по школе

от «____»  _____________  2011г., №_______

________________С.В. Удачин

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ  №_____

ДЛЯ КАБІНЕТУ (ЛАБОРАТОРІЇ) ФІЗИКИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- Примірна інструкція з безпеки для кабінету (лабораторії) фізики навчального закладу системи загальної середньої освіти (далі — Примірна інструкція) поширюється на всіх учасників навчально- виховного процесу під час проведення занять з фізики (демонстраційних дослідів, лабораторних і практичних робіт) у загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого і другого рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту, (далі — навчальні заклади) незалежно від форм власності.

- Примірна інструкція розроблена на основі державного нормативного акту про охорону праці ДНАОП 9.2.30-1.06-98 «Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженого Наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.11.98 № 222.

- Примірна інструкція є основою для розробки інструкцій з безпеки під час проведення занять в кабінетах (лабораторіях) фізики навчальних закладів (далі - кабінети фізики). Така інструкція розробляється завідувачем кабінету фізики та затверджується керівником (власником) навчального закладу. Вимоги зазначеної інструкції є обов'язковими для виконання.

Відповідно до Правил безпеки під час проведення навчально- виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів учні, лаборант проходять інструктаж з безпеки праці та навчання, надання першої (долікарської) допомоги при характерних пошкодженнях, який проводить учитель фізики перед початком занять у кабінеті фізики і реєструється в журналі.

II. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

- Чітко з'ясуйте порядок і правила безпечного проведення досліду.

- Звільніть робоче місце від усіх не потрібних для роботи предметів і матеріалів.

2.3. Перевірте наявність і надійність з'єднувальних провідників, приладів та інших предметів, необхідних для виконання завдання.

III. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

- Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя. Виконуйте тільки ту роботу, що передбачена завданням або доручена вчителем.

- Розміщуйте прилади, матеріали, обладнання на своєму робочому місці так, щоб запобігти їх падінню або перекиданню.

- Для ввімкнення телевізора (комп'ютера), магнітофона використовуйте стабілізатор напруги.

- Під час проведення дослідів не допускайте граничних навантажень вимірювальних приладів.

- Стежте за справністю всіх кріплень у приладах і пристроях. Не доторкайтесь до обертових частин машин і не нахиляйтесь над ними.

- Для складання експериментальних установок користуйтесь провідниками (з кінцевиками і запобіжними чохлами) з міцною ізоляцією без видимих пошкоджень.

- Складаючи електричне коло, уникайте перетину провідників; забороняється користуватися провідниками із спрацьованою ізоляцією і вимикачами відкритого типу.

- Джерело струму в електричне коло вмикайте в останню чергу. Складене коло вмикайте тільки після перевірки і з дозволу вчителя. Наявність напруги в колі можна перевіряти тільки приладами або покажчиками напруги.

- Не доторкайтесь до елементів кола, що не мають ізоляції й перебувають під напругою. Не виконуйте повторно з'єднань у колах і не замінюйте запобіжники до вимикання джерела електроживлення.

- Стежте за тим, щоб під час роботи випадково не доторкнутися до обертових частин електричних машин. Не виконуйте повторно з'єднань в електроколах машин до повної зупинки якоря або ротора машини.

- Не доторкуйтесь до корпусів стаціонарного обладнання, до затискачів відімкнутих конденсаторів.

Користуйтесь інструментом з ізолюючими ручками.

  - Після закінчення роботи вимкніть джерело електроживлення, а потім розберіть електричне коло.

  - Не залишайте робочого місця без дозволу вчителя.

Виявивши несправність в електричних пристроях, що перебувають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення і повідомте про це вчителя.

  - Для приєднання споживачів до мережі користуйтеся штепсельними з'єднаннями.

  - Під час ремонту і роботи електроприладів користуйтеся розетками, гніздами, затискачами з невиступаючими контактними поверхнями.

IV. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Прибирання робочих місць після закінчення практичних занять виконуйте з дозволу вчителя.

V. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

- У разі травмування (поранення, опіків тощо) або при недомаганнях повідомте вчителя.

- У разі виникнення пожежі необхідно:

- вивести учнів з приміщення;

- повідомити пожежну охорону;

- вимкнути електромережу, зачинити вікна і двері, щоб вогонь не поширювався до сусіднього приміщення;

приступити до ліквідації осередка вогню, при цьому легкозаймисті та горючі рідини і електропроводку слід гасити піском, вогнетривким покривалом, порошковим вогнегасником, знеструмлену електропроводку можна гасити водою або будь-якими наявними вогнегасниками.